| “Кузьель” сикт овмодчоминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Кузьель» |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ ШУÖМ |  |
| от | 24 декабря | 2012г. | № | 05/12 |

О сборе и хранении отработанных

ртутьсодержащих ламп в МО

сельского поселения «Кузьёль»

В целях организации работы по сбору отработанных ртутьсодержащих ламп, изделий и устройств с ртутным наполнением на территории муниципального образования сельского поселения «Кузьель»

администрация муниципального образования  сельского поселения «Кузьёль»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить инструкцию по сбору и хранению ртутьсодержащих отходов на территории муниципального образования сельского поселения «Кузьёль» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава сельского поселения «Кузьёль»                                                      В.П.Шакирова

# Утверждена

Постановлением

администрации сельского поселения «Кузьель»

от 24 декабря 2012 г. N 05/12

(приложение)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРУ И ХРАНЕНИЮ ОТРАБОТАННЫХ РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУЗЬЁЛЬ»

Настоящая инструкция  разработана в целях предотвращения негативного воздействия ртутьсодержащих отходов на окружающую среду и здоровье человека и регулируют отношения, возникающие в области обращения с ртутьсодержащими отходами на территории муниципального образования сельского поселения «Кузьёль».

## 1. Общие требования

## 1.1. К работе по замене и сбору отработанных ртутьсодержащих ламп допускаются электромеханики, электрослесари после проверки знаний и прохождения инструктажа о мерах безопасности при выполнении данного вида работ.

## 1.2. Отходы 1 класса опасности (чрезвычайно опасные) – отработанные ртутьсодержащие лампы (далее ОТРЛ) – подлежат сбору и отправке на демеркуризацию.

## 1.3. Ртутьсодержащие лампы (РТЛ) – лампы типа ДРЛ, ЛБ, ЛД, L 18/20 и F 18/ W54 (не российского производства) и другие типы ламп, используемые для уличного освещения и в помещениях организации.

## Ртутные лампы представляют собой газоразрядные источники света, принцип действия которых заключается в следующем: под воздействием электрического поля в парах ртути, закачанной в герметическую стеклянную трубку, возникает электрический разряд, сопровождающийся ультрафиолетовым излучением. Нанесённый на внутреннюю поверхность люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в видимый свет.

## 1.4. При выполнении работы могут иметь место следующие опасные и вредные факторы:

## 1.Ртуть – вещество ПЕРВОГО класса опасности.

## 2. Одна разбитая лампа, содержащая ртуть в количестве 0,1 г делает непригодным для дыхания воздух в помещении объёмом 5000 кб.м.

## 3. Главным условием при замене и сборе ОТРЛ является сохранение герметичности.

## 2. Условия хранения ОТРЛ

## 2.1. Главным условием при замене и сборе ОТРЛ  является сохранение герметичности.

## 2.2. Сбор ОТРЛ необходимо производить на месте их образования отдельно от обычного мусора и раздельно с учётом метода переработки и обезвреживания.

## 2.3. В процессе лампы разделяются по диаметру и длине.

## 2.4. Тарой для сбора и хранения ОТРЛ являются целые индивидуальные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.

## 2.5. После упаковки ОТРЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельные коробки из фанеры или ДСП.

## 2.6. Коробка должна быть подписана (указывать тип ламп – марку, длину, диаметр, максимальное количество, которое возможно положить в коробку).

## 2.7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.

## 2.8. В помещении, предназначенном для хранения ОТРЛ, пол должен быть сделан из водонепроницаемого, не сорбционного материала, предотвращающего попадания вредных веществ (В данном случае ртути) в окружающую среду.

## 2.9. При разбитии ОТРЛ контейнер для хранения (место разбития) необходимо обработать 10% раствором пермангаганата калия и смыть водой. Осколки собираются щёткой или скребком в металлический контейнер с плотно закрывающейся крышкой, заполненной  раствором марганцовокислого калия.

## 2.10. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

## 2.11. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранение ртутьсодержащих ламп в неустановленных для этого местах и без использования специальной тары;

- сброс ртутьсодержащих ламп в контейнеры для твердых бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ);

- вывоз ртутьсодержащих ламп на объекты захоронения (свалки, полигоны) твердых бытовых отходов;

- закапывать ртутьсодержащие лампы в землю;

- хранить ртутьсодержащие лампы вблизи нагревательных или отопительных

приборов;

- самостоятельно вскрывать корпуса неисправных ртутных приборов, отработанных ртутьсодержащих ламп;

- транспортирование ОТРЛ в открытом виде без специальной тары;

- хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети.

2.12. ОТРЛ после выхода из строя хранятся в металлическом контейнере с плотно закрывающейся крышкой. Металлический контейнер должен иметь маркировку.

3. Учёт ОТРЛ.

3.1  Учёт наличия и движения ОТРЛ организуется на всех предприятиях (организациях, учреждениях) независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

3.2. Учёт ведётся в журнале учёта, образования и утилизации отходов, где в обязательном порядке отмечается движение РТЛ и ОТРЛ

3.3. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены.

3.4. Журнал учёта  заполняется ответственным лицом. Обязательно указывается марка ламп, количество, дата приёмки и лицо, которое сдаёт лампы.

4. Порядок сдачи, транспортировки и перевозки ОТРЛ на утилизирующие предприятия.

4.1.По мере накопления в металлическом контейнере, лампы передаются предприятию, утилизирующие ртутные отходы и имеющие лицензию по выполнению данных работ.

4.2. ОТРЛ сдаются на утилизацию один раз за отчётный период, но не реже 1 раза в 6 месяцев.

4.3.Каждая партия неповреждённых РТЛ передаётся организации, принимающей на утилизацию лампы в сухой, неповреждённой упаковке, исключающей их битьё и выпадение при транспортировке, и погрузочно-разгрузочных работ. Допускается применение коробок от новых ламп, при этом они должны быть сухими и оклеенными липкой лентой для исключения выпадения из них ртутных ламп.

4.4. Максимальный вес тары хранения ламп при заполнении должна быть не более 30 кг.

4.5. Лампы типа ЛБ укладываются в тару с бумажными или картонными прокладками через каждый ряд.

4.6. Лампы типа ДРЛ обёртываются и укладываются послойно с прокладками.

4.7. Разбитые лампы типа ЛБ и ДРЛ, упакованные в полиэтиленовые мешки и плотно завязанные, помещаются в плотные картонные или фанерные коробки и закрываются.

4.8. На разбитые лампы составляется акт в произвольной форме, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, количество упаковок.

4.9. Загрузка в транспортные средства упакованных ламп выполняется бережно. Бросать упаковки при загрузке запрещается. Укладка упаковок производится таким образом, чтобы более прочная тара была в нижних рядах.

4.10. Перевозкой ОТРЛ с территории организации до места утилизации осуществляет специализированная организация и несёт полную ответственность за всё, что может произойти при перевозке.